龙湾区天城、永兴围垦工程

2017年度汛方案

龙湾区瓯飞办

二〇一七年四月

龙湾区天城、永兴围垦工程

2017年度汛方案

审    定: 朱进华

审    核: 孙秋根

校    核: 周成铃

编    写: 陈坤杰

# 一、总则

## （一）编制目的

天城围垦和永兴围垦工程均为省重点围垦工程项目，为切实做好今年汛期的防汛工作，提高应对和处置防汛防台的能力，最大限度地将汛期所造成的损失降到最低，结合各工程的实际情况，特制订本方案。

## （二）编制依据

根据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《中华人民共和国防汛条例》、《浙江省防汛防台抗旱条例》等有关法律法规。

## （三）编制原则

贯彻以人为本的方针和行政首长负责制；坚持科学发展观；坚持以防为主、防抢结合、坚持统一领导、统一指挥、统一调度；坚持工程性和非工程性措施相结合等原则。

## （四）运用条件

方案启动条件：1、潮位站预报，潮位将接近20年一遇高潮位，且预报将持续上涨，工程出现一般险情；2、气象部门预报，将出现12级以上台风等灾害性天气，可能造成灾害；3、当国家、省、市启动防汛抗旱应急预案响应级别涉及本工程时，应启动本方案。

# 二、工程概况

## （一）基本情况

1、天城围垦

天城围垦位于龙湾区天河镇与沙城镇以东滩涂上，南接丁山围垦，北连永兴围垦，该工程围涂总面积9400亩，由3715.66米长主堤、三甲新闸（进排两用）、七甲新闸（进排两用）及围区配套工程组成。海堤堤身为土石混合断面结构，坝体迎潮面护面、防浪墙、堤顶路面均为混凝土结构，防浪墙顶高程8.2米，堤顶高程7.4米，堤宽5.8米，路面净宽5.0米。

2011年6月21日，天城围垦工程通过完工验收；2012年1月通过温州市档案局组织的档案专项验收；2012年2月27日，通过龙湾区环保局的环评专项验收；2012年3月20日，通过浙江省水利厅组织的水保专项验收；2016年11月11日，省围垦局组织天城围垦竣工验收。

该工程等别为Ⅳ等，主要建筑物级别海堤围级，水闸为2级。海堤挡潮设计标准为20年一遇设计高潮位与同频率风浪组合，允许部分越浪；水闸挡潮设计标准为50年一遇设计高潮位与同频率风浪组合，允许部分越浪；100年一遇校核，水闸排涝设计标准为近期20年一遇，远期50年一遇。

2、永兴围垦

永兴围垦工程位于龙湾永强片区永兴地界，永强标准堤塘外侧滩涂上，该工程经省围垦局浙围技〔1995〕第17号文件批复,围涂面积12400亩，主要建设内容有：主堤6834米，北直堤1465米，南直堤1650米，中隔堤1350米，海堤总长11276米，水闸五座，建设总工期3年6个月，原概算总投资13942万元，工程实施过程中，实际发生的投资明显增加，超过了原批准的概算，需调整概算，经浙围建（2007）13号文件批复同意调整投资概算为18904.11万元。

由于多方面原因，该工程自1996年初起处于暂停状态，经省、市、区有关部门领导和专家反复论证，确定该工程分为南片和北片，分片实施。工程于2007年12月28日通过完工验收，2016年11月24日，省围垦局组织对永兴围垦工程竣工验收会议。

永兴围垦工程等别为Ⅳ等，堤线设计标准为二十年一遇设计高潮位和同频率波浪组合，允许部分越浪；水闸设计挡潮标准二十年一遇，五十年一遇高潮位和同频率波浪组合进行校核。排涝设计标准为二十年一遇洪水，三日暴雨四日排至正常水位。

## （二）水文气象

### 1、工程地质

1.1天城围垦

堤线坐落于冲——海积平原下游。土层埋深10～11m以上，为冲——海积的淤泥及淤泥质粘土和中粗砂、粉细砂互层或混合。土质不论垂直或水平方向皆很不均匀，固结排水条件较好。埋深10～11m以下10～13m为海相淤积的淤泥层，土质非常均匀，含有大量粘粒，固结排水条件相对变差。

比较和分析两次地质报告，在11m以浅范围地层划分前后两次报告有一定出入，可研地质报告对11m以浅范围地层划分较细，在其结论中也建议部分土层可作为一层考虑。根据初设地质报告建议，设计中11m以浅范围地层划分以初设阶段地质报告为准。其次，由于可研地质报告主要针对围堤工程需要，揭露土层深度较浅（<30m），而初设阶段地质报告揭露深度＞50m，因此，30m以下地基土层划分也按初设阶段地质报告采用。11m至30m范围两次成果接近。综合两次勘探成果将堤基土分为5个地质土层。

第1层粉质粘土（Q4m－al）：褐黄色，饱和，流软塑，无层理，均匀性差，夹粉砂团块，qc－h及fs－h曲线有起伏。层厚1.6～3.50m。其主要物理力学指标：ω=36.3%；γ=18.7KN/m3；γd=11.4KN/m3；Es=3.50MPa；快剪C=10.0KPa；φ=10.2°；固快C=10.1KPa；φ=15.4°；fk=90KPa；钻孔灌注桩桩周摩擦力极限标准值（下同）qsik＝13KPa；

第2层淤泥质粉质粘土（Q4－al）：深灰色，饱和～流塑状，无层理，夹贝壳碎屑及粉细砂团块，qc－h及fs－h曲线有起伏，但不大。层顶埋深1.60～3.50m层厚5.80～8.80m。固结排水条件差于上部土，其主要物理力学指标：ω=44.6%；γ=17.9KN/m3；γd=11.2KN/m3；Es=2.80MPa；快剪C=5.0KPa；φ=6.3°；固快C=10.2KPa；φ=14.7°；fk=80KPa；qsik＝12KPa；

第3层淤泥（Q4 m）：青灰色，饱和，流塑，夹粉细砂团块和贝壳碎屑，薄层状，片状层理。qc－h及fs－h曲线平直且接近平行。层顶埋深8.20～11.10m，层厚10.00～13.50m。固结排水条件差，其主要物理力学指标：ω=60.7%；γ=16.8KN/m3；γd=10.5KN/m3；Es=2.0MPa；快剪C=8.5KPa；φ=1.8°；固快C=8.7KPa；φ=12.4°；fk=55KPa；qsik＝10KPa；

第4层粉质粘土（Q4 m）：深灰色，饱和，软塑，可见波状层理，含零星贝壳碎屑和腐植质。静探曲线有明显起伏。层顶埋深20.10～24.10m，层厚7.70～27.00m，其主要物理力学指标： ω=35.2%；γ=19.1KN/m3；γd=11.4KN/m3；Es=3.80MPa；快剪C=20.4KPa；φ=7.4°；固快C=26.3KPa；φ=11.6°；fk=120KPa；qsik＝34KPa；

第5层粘土（Q4 m）：深灰色，饱和，软～可塑，可见水平层理，含少量贝壳，未钻穿，层顶埋深38.00～39.80，其主要物理力学指标：ω=36.1%；γ=19.0KN/m3；γd=13.4KN/m3；Es=4.00MPa；快剪C=33.2KPa；φ=11.0°；fk=150KPa。qsik＝46KPa；钻孔灌注桩桩端土承载力极限标准值qpk＝600KPa；

1.2永兴围垦

经地质勘探揭示，本工程所在区域属台州湾－沙埕港丘陵平原沉积区，该区在第四纪早期处于上升状态，至中更新世后期逐渐转为下沉，在多旋回的海陆交互沉积相中，清楚地反映了晚更新世早期以来三次海浸影响以及新构造运动所表现的差异升降活动特征。堤线地基可分为五层：第一层为淤泥质粘土、轻亚粘土、淤泥质粘土与粉砂互层：属全新统上段滨海相冲—淤积土层，该土层呈饱和、松散、软塑状态，排水固结性能较好，顶板高程0.4～1.4m，厚约3m;第二层为淤泥淤泥质粘土与粉砂互层：属全新统上段滨海相冲—淤泥层，该土层呈饱和软塑——流塑状态，孔隙比为1.67－1.83，顶板高程-2.0～-0.4m，厚约5m;第三层为淤泥质粘土、轻亚粘土、淤泥质粘土与粉砂互层：属全新统中段滨海相冲—淤泥土层，该土层淤泥质粘土粉砂呈互层状，层理发育，土质呈饱和状态，抗剪强度与压缩模量较低，但固结排水效果较好，顶板高程-5.50～-7.92m，厚约3m；第四层为淤泥：属全新统中、下段滨海相冲—淤泥土层，以粘土成份为主，土质均匀，粘性好，切面光滑，属高压缩性、高灵敏度、低强度的较弱土层，顶板高程-9.35～-14.25m，厚约13m；第五层亚粘土：属上更新统东浦组上段冲—湖积成因的土层，土质湿，呈可塑状态，顶板高程-23.42～－27.43m。

### 2、工程潮汐

气候属中亚热带季风气候区，冬无严寒，夏无酷暑，温度湿润，四季分明，雨量充沛，受季风气候影响，风向和风速季节性变化较明显，夏季盛行偏东风，冬季盛行西北风，全年最多风向为东风，极大风速出现在ENE向，多年平均风速2.5m/s，历年极大风速为35.9m/s。本海区属正规半日潮地区，一昼夜分两高潮和两低潮。农历每月初一至初三和农历十五至十八分别有一次高潮期，每年农历八月十五前后潮位为全年最高值。龙湾站和洞头站潮汐特征如表1：

表1                  潮汐特征表             单位：m

| 站名 项目 | 龙湾 | 洞头 |
| --- | --- | --- |
| 高潮 | 最高 | 5.56 | 4.48 |
|  | 多年平均 | 4.09 |  |
|  | 平均 | 2.58 | 2.26 |
| 低潮 | 最高 | 0.38 |  |
|  | 多年平均 | -0.3 |  |
|  | 平均 | -2.01 | -1.88 |
| 平均潮位 | 0.28 | 0.19 |
| 潮差 | 涨潮 | 最 大 | 7.17 | 6.77 |
|  |  | 平 均 | 4.5 | 4.12 |
|  | 落潮 | 最 大 | 7.21 | 6.79 |
|  |  | 平 均 | 4.5 | 4.12 |
| 历时 | 涨潮平均（h:m) | 5:27 | 6:17 |
|  | 落潮平均（h:m) | 6:58 | 6:08 |

注：高程为国家85基准面

## （三）设计概况

### 工程总体布置

（1）天城围垦

天城围垦工程由围堤、三甲新闸、七甲新闸及围区配套工程组成，外侧围堤总长3716m，南端为丁山北堤末端，北端为永兴南堤末端，与丁山围垦北堤（1350m）、永兴围垦南堤（1650m）及永强标准堤形成闭合区，围涂总面积约9400亩。围堤沿线涂面高程一般在0.4～0.7m左右，最低点-0.18m，南端涂面高程略高0.7m，北端涂面0.6m。

围堤布置2座进排两用水闸：三甲新闸、七甲新闸，承担围区纳潮、排水和围区及上游排涝任务。三甲新闸位于围堤南端（K0+070），与上游新开三甲河连接；七甲新闸位于围堤北端（K3+400），与主河道连接。三甲新闸和七甲新闸两水闸均为进排两用水闸，闸室结构均为胸墙式。闸底板型式为整体式平底板，采用桩基处理。闸顶高程8.80m，胸墙顶高程同闸顶高程，闸槛高程-0.5m，交通桥高程7.40m，启闭平台高程分别为14.85m （三甲新闸）、14.70m（七甲新闸）。水闸中心线与堤塘设计轴线垂直。闸室外海侧与围堤钢筋砼护面底位置基本并齐。三甲新闸：3孔×6m，闸室纵向长16m，底板厚1m，中墩厚1.5m，边墩厚1.00m。七甲新闸：3孔×3m，闸室纵向长16m，底板厚0.8m，中墩厚1m，边墩厚0.8m。两闸闸室上下游各设检修门一道。闸室两侧各设宽5m、长16m的空箱岸墙一道，以减小边墩的侧向土压力，布置楼梯间、管理房等。

围堤堤身结构为土石混合结构，镇压平台加直立式挡墙复式断面。防浪墙顶高程8.20m，堤顶高程为7.40m，堤顶宽5.80m，净宽4.50m。迎水面镇压层设一级，高程3.30m～3.00m，宽度9m；高程3.0～2.0m，宽度10m；2.0m以下设1：3边坡。内坡闭气土方设两级平台，高程分别在3.00m和5.00m，长度分别为8～6m和6m。背水坡5.00m平台以上坡度为1:2，3.00m平台以上1：3.5，3.00m平台以下坡度为1:6。

（2）永兴围垦

永兴南片

工程主要建筑物包括主堤、中、南堤和三座水闸。

主堤长3610m，设计堤顶高程7.5m（85黄海基面，下同），顶宽5.0m，坝高7.0m，挡浪墙顶高程8.2m；中堤长1430m，南堤长1650m，设计堤顶高程7.1～7.5m，顶宽5.0m，挡浪墙顶高程7.4～8.2m。

海堤为土石结构，迎海面高程3.5m以上为C20砼面板，外坡1:0.4，厚度30cm，内部为干砌块石棱体。在高程3.5m处设宽8m的镇压平台，护面2m宽是C20灌砌块石，厚度60cm；6m宽是理砌块石，厚度40cm。以1:2边坡过渡到3.0m高程，在高程3.0m处设宽10m的镇压平台，理砌块石护面，厚度为40cm，然后以1:2边坡直达涂面。石坝内坡用一层300g/m2无纺布与闭气土方隔离，高程7.0m～3.5m坡度1: 0.1，在高程3.5m处设宽3m的平台，然后以1:1.5边坡直达涂面。闭气土顶高程7.0m，宽3.35m，内坡1:2边坡至高程5.0m，设平台宽4m，闭气土方上为一层300g/m2无纺土工布，上铺厚20cm的石渣垫层，加厚30cm的干砌块石，平台围区侧端设100×80cm的M7.5浆砌块石大方脚。然后以1:4边坡至高程3.0m宽12m的平台，再以1:6边坡直达涂面。

水闸三座，进水闸两座，各二孔，每孔净宽3.0m，设计流量为63m3/s。水闸主体结构位于软土地基之上，基础处理采用水泥搅拌桩，搅拌桩布置成连续墙框格式箱型基础。水闸底板高程为0.00m，闸顶高程为4.50m。闸墩顺水流方向长15.4m，中墩宽1.0m，边墩宽0.8～1.0m，为钢筋砼结构，闸室采用钢筋砼U型整体式结构。现状闸门为钢筋砼梁格式闸门，板厚12.0cm，每孔各配一台螺杆启闭机。排水闸一座，2孔，每孔净宽3.0m，设计流量为41m3/s。水闸主体结构位于软土地基之上，基础处理采用水泥搅拌桩，搅拌桩布置成连续墙框格式基础。闸墩长15.4m，中墩宽1.0m，边墩宽0.8～1.0m，为钢筋砼结构，闸室采用钢筋砼U型整体式结构,水闸底板高程为-0.50m。现状闸门为钢筋砼梁格式闸门，每孔各配一台螺杆启闭机。设计排水渠最高水位1.90m。

永兴北片

工程主要建筑物包括主堤、北直堤和二座水闸。

主堤长3170米，桩号主3+640～6+810。设计堤顶高程7.5 m，顶宽5.0m，涂面高程0.3～0.5m，坝高7.0m，挡浪墙顶高程8.2m，顶宽0.6m，采用C20砼结构。堤顶路面为25㎝厚的石碴垫层上加10㎝厚的稳定层，上浇15㎝厚C20砼路面。北直堤长1465m，桩号北0+000～1+465。桩号北1+265～1+465断面结构和基础处理与主堤4+760～6+810一致。桩号北0+000～1+265设计堤顶高程7.1-7.5 m，顶宽5.0m，挡浪墙顶高程7.4-8.2m，顶宽0.6m，采用C20砼结构。堤顶路面为25㎝厚的石碴垫层上加10㎝厚的稳定层，上浇15㎝厚C20砼路面。

海堤为土石结构，迎海面高程3.5m以上为C20砼面板，外坡1:0.4，厚度30cm，内部为干砌块石棱体。在高程3.5m处设宽8m的镇压平台，护面2m宽是C20灌砌块石，厚度60cm；6m宽是理砌块石，厚度40cm。以1:2边坡过渡到3.0m高程，在高程3.0m处设宽10m的镇压平台，理砌块石护面，厚度为40cm，然后以1:2边坡直达涂面。石坝内坡用一层300g/m2无纺布与闭气土方隔离，高程7.0m～3.5m坡度1: 0.1，在高程3.5m处设宽3m的平台，然后以1:1.5边坡直达涂面。闭气土顶高程7.0m，宽3.35m，内坡1:2边坡至高程5.0m，设平台宽4m，闭气土方上为一层300g/m2无纺土工布，上铺厚20cm的石渣垫层，加厚30cm的干砌块石，平台围区侧端设100×80cm的M7.5浆砌块石大方脚。然后以1:4边坡至高程3.0m宽12m的平台，再以1:6边坡直达涂面。

水闸2座，1座排水闸，1座进水闸。排水闸位于主堤轴线桩号5+150,闸室采用钢筋混凝土平底板胸墙式整体结构，长15.4m，闸孔净宽3m共2孔连为一体。闸底坎高程为-0.50m，闸底板厚100cm，中墩厚100cm，边墩厚为80～100cm。闸室中部每孔设一道钢筋砼工作闸门,门重约5.5T,采用手、电两动螺杆式启闭机启闭；工作闸门前后各预留一道检修门（槽），与南片水闸共用一套钢质叠梁式检修闸门，检修闸门采用手拉葫芦或扒杆临时吊装启闭方式。进水闸闸室结构布置与排水闸基本相同。亦采用钢筋混凝土平底板胸墙式整体结构，长15.4m，闸孔净宽3m共2孔连为一体。闸底坎高程为0.00m，闸底板厚100cm，中墩厚100cm，边墩厚为80～100cm。闸室中部每孔设一道钢筋砼工作闸门,门重约7.5T,采用手、电两动螺杆式启闭机启闭；工作闸门前后各预留一道检修门（槽），与南片水闸共用一套钢质叠梁式检修闸门，检修闸门采用手拉葫芦或扒杆临时吊装启闭方式。

## （四）度汛标准、方式与目标

天城围垦和永兴围垦工程设计等别都为Ⅳ等，主要建筑物级别都为4级，本度汛方案标准为20年一遇设计高潮位与同频率风浪组合。按水利工程《防汛预案储备定额编制规程》（SL298-2004）和《防汛储备物资验收标准》（SL297-2004）的有关规定，储备足够的防汛抢险物质，使各工程的损失降到最低。

## （五）工程现状

1、天城围垦

2011年6月21日，天城围垦工程通过完工验收；2016年11月11日，省围垦局组织对永天城围垦工程竣工验收会议。

根据温州市政府行政区域调整方案，由温州市经济技术开发区管委会委托管理龙湾区天河、沙城、海城、星海四个街道办事处，并将天城围垦围区南侧区块3.27平方公里移交给经开区负责开发建设。天城围垦工程七甲新闸由围垦服务公司运行管理，三甲新闸运行管理权限已暂时移交给经开区负责管理。

自2011年11月开始，温州市经济技术开发区已进驻天城围垦工程进行吹砂作业，海堤内侧闭气土方▽5.00平台及以下部位全部被吹砂掩盖，天城围垦外围积淤严重

2013年7月，指挥部对七甲新闸启闭机进行维修，七甲新闸两扇闸门可以正常启闭。

2013年，瓯飞一期工程对堤坝进行开口铺设施工便道，并把外镇压层作为便道来使用，并在七甲新闸搭设贝雷桥，对海堤和水闸造成严重影响和安全隐患。目前，堤坝开口已封堵，但贝雷桥未拆除。

2016年，指挥部对天城围垦堤顶路面进行修复。

- 永兴围垦

工程于2007年12月28日通过完工验收，2016年11月24日，省围垦局组织对永兴围垦工程竣工验收会议。

永兴围垦目前有二处开口，分别位于永兴北片（北直堤处）和永兴南片（与天城海堤连接段），都是作为瓯飞一期围垦的施工便道开口。

由于龙湾围垦二期的开发建设，永兴外镇压层已基本被吹沙或积淤填埋，1号和3号水闸已无法正常启闭。

工程自完工运行以来已有十几年之久，因外部环境影响、周边大量项目的开发建设及重型车辆通行和管理不到位等多方面原因，造成全线5座水闸存在混凝土脱落、钢筋锈蚀、交通桥底板开裂等问题。2016年6月，围垦指挥部委托温州市水利水电勘测设计院对永兴围垦五座水闸进行安全检测，五座水闸梁、墙、柱均不能满足设计要求，存在安全隐患，严重影响工程的安全运行。

### 1、防汛主要任务和重点

2016年防汛的主要任务是台汛期工程自身及围区内的安全度汛，重点是镇压层抛石易受台风大潮的冲损和围区排水及堤坝开口。

### 2、工程安全隐患（主要薄弱部位）

分析本工程现状，主要存在以下薄弱部位

- 天城围垦

七甲水闸外围部分淤积

（2）永兴围垦

空港新区未开挖永兴1号水闸和3号水闸的配套河道，外围淤积严重，这二座水闸目前无法正常排水。

开口处度汛措施。作为瓯飞一期围垦的施工便道开口，在主汛前加强对堤坝的封堵保护措施，防止强台风时高潮位海水倒灌堤内。

# 三、非工程性措施

## （一）指挥机构

为了使防汛抗台救灾工作的有序顺利进行，做到任务分工、责任到人。指挥部建立防汛领导小组，下设工程技术组、安全撤离组与联络后勤组三个分组（联络方式详见附件一）。

防汛领导小组组成情况：

组  长：朱进华，负责防汛抗台全面指挥工作。

副组长：潘成春，协助组长工作，负责水闸管理工作。

副组长：孙秋根，协助组长工作，负责安全撤离组工作。

副组长：周成铃，协助组长工作，负责工程技术组工作。

副组长：孙晓瑜，协助组长工作，负责联络后勤组工作。

组  员：项雪飞    郭献庆    季云    麻建王

涂晓梅    苏志豪    陈镇    邵德国

①工程技术组：组长：麻建王，组员由总工室及工程管理科其他人员组成，主要负责工程现场险情保护处置，设备转移、保护等过程中的技术指导以及工地设备、物资转移保护的调度工作。

②安全撤离组：组长：郭献庆，组员由政策处理科及工程管理科其他人员组成，主要负责人员撤离的安置点、撤离车辆等联系落实，安置人员的安全保护和工程现场的防盗工作。

③联络后勤组：组长：项雪飞，组员由办公室其他人员组成，主要负责信息的接收、传递、记录；防汛抗台工作、生活保障工作。

水闸管理组：组长陈镇，组员永强围垦建设服务有限公司其它人员组成，负责水闸的启闭工作，避免围区内因雨水不能及时排出而出现的内涝和海水倒灌。

## （二）抢险机构

抢险机构主要由指挥部及永强围垦建设服务有限公司组成，接受指挥部防汛领导小组指挥（联络方式详见附件一）。

抢险队：

队长：朱良明，全面负责抗台抢险工作，并受指挥部防汛领导小组组长指挥。

副队长：金世杰、何文辉，接受队长抢险指挥，协助队长抢险工作。

队员：由指挥部、永强围垦建设服务有限公司以及水闸管理员等组成。

## （三）相关制度

1、台汛期间，各参建单位要统一服从指挥部防汛领导小组的调度和指挥，小组成员根据分工职责，落实各项防汛措施和任务。

2、根据汛期不同阶段，各有关人员根据指挥部抗台防汛工作流程图，各司其职，做好相关工作（抗台防汛工作流程图详见附件）。

3、台汛期间，指挥部防汛领导小组成员一律不准离开温州，抢险队人员一律不准离开岗位。如遇特殊紧急情况，在汛期非台风警报期间，指挥部防汛领导小组成员按上级有关规定做好书面请假制度；抢险队人员离开岗位必须书面上报指挥部请假批准并书面说明相关情况，并报暂时顶替应急人员，交代布置好顶替人员的相关工作。在汛期台风警报期间，一律不准请假。

4、为加快汛期信息沟通，在汛期期间建立24小时值班制度，并保持通讯畅通。

5、指挥部防汛领导小组人员、抢险队伍人员24小时手机开机，保持通讯畅通。

# 四、工程性措施

## （一）工程措施

1、天城围垦

我部将敦促温州经济技术开发区进入围区对水闸外河道淤积部分进行清理，保证河道排水畅通。

永兴围垦

为确保永兴围垦工程的安全运行，排除安全隐患，2016年11月23日龙湾区人民政府办公室发电《龙湾区关于做好永兴围垦工程竣工验收后相关工作的通知》(温龙政办发明电〔2016〕77号)文件明确，将对水闸进行改造。我部将尽快落实水闸改造等相关工作。

## （二）度汛措施

1、海堤开口度汛措施。要求瓯飞开发建设管委会加强对永兴南片（与天城海堤连接段）、永兴北片（北直堤口）和天城围垦三个海堤开口处的封堵保护措施，防止台风时高潮位海水倒灌堤内，主汛前完成缺口闸门（木板栏栅）的安装调试，并安排专人管理。

2、加强各水闸管理。水闸管理人员要24小时在岗，低潮位及时开闸排水，高潮位关闸防海水倒灌。

3、台风警报解除后，指挥部时总结，统计，对损失情况进行汇总并上报。

## （三）应急保障

1、建立防汛抗台组织机构和职责分工，保证度汛工作的有序进行。

2、加强防汛知识和抗台救灾意识教育，使全体人员在思想上重视防汛工作，严格遵循“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的方针，做到思想上保持高度警惕，行动上做好充分的准备。

3、备足防汛设备物资，定点存放，专人管理。同时做好经常性的检查和维护工作（防汛物资见附件三）。

4、汛期经常性检查工程现场存在的度汛隐患、薄弱环节，及时制订应急处置方案，调整补充工程性度汛措施。

5、主汛期认真做好台汛气象资料的搜集和记录，保证信息的可靠性，并及时传递信息，实行24小时值班，一旦有台风警报，立即进入防台、抗台准备，及时传达并执行上级部门有关防汛知识，加强对施工地段巡逻，对薄弱环节派专人负责，如有险情立即上报有关人员以便及时抢险。

6、一旦发生险情，各单位抢险队立即集合到位，在领导小组指挥下实行抢险工作。

7、根据台风警报信息，及时做好人员的撤离和设备、物资的转移。

8、与当地医疗机构、医院（详见附件四）建立联系机制，随时实施抢救伤员工作。

# 五、转移应急方案

## （一）人员转移

在台风来临前将严格执行上级防汛部门的命令，及时组织水闸管理人员转移，并要求围区内空港新区人员转移。一般台风（8级以下）可转移到标准堤内。较大或特大台风必须转移到指挥部会议室（具体见附件六）。

## （二）设备物资的转移

台风来临前所有可转移设备物资转移到安全地带，并做好防渗防盗处理。若未能撤离，则在台风期间移至相对安全位置定位加固保护，必要时可拆移重要设备，转移至安全地点。